## Slide 1
단기 인턴 프로젝트 제안 발표
분리수거 로봇
커스텀 YOLO와 디지털 트윈으로 만드는 분리수거 자동 분류
김태익 로봇 제어 · 윤주연 AI 비전 · 진선우 디지털 트윈 통합

## Slide 2
01
배경
왜 이 프로젝트를 시작했는가
매일 쌓이는 폐기물
페트병, 캔, 각종 포장재가 매일 쌓이지만, 분리수거는 결국 사람이 눈으로 보고 손으로 나누는 반복 작업
자동화가 가능할까?
인식(비전) · 판단(제어) · 실행(로봇)이 모두 필요한 대표적인 자동화 문제라 실습 주제로 적합
협업이 가능한 주제
비전, 좌표 변환·통합, 로봇 제어로 역할이 자연스럽게 나뉘고,
인터페이스만 맞으면 병렬로 개발 가능
2

## Slide 3
02
목적
이 프로젝트로 만들고 싶은 것
직접 찍고 라벨링한 데이터로 모델을 학습시켜, 카메라에 인식된 폐기물을
시뮬레이션 상 로봇이 분류하는 시스템을 구축한다.
자체 데이터셋 구축
실제 폐기물을 촬영·라벨링해 커스텀 YOLO 학습
현실-시뮬레이션 연동
웹캠 인식 결과를 PyBullet 디지털 트윈 환경에 반영
역할 분리 · 병렬 개발
비전 / 통합 / 로봇 3개 모듈을 인터페이스로 연결
숫자로 검증
mAP, 좌표 오차, 지연시간, 성공률까지 정량 평가
3

## Slide 4
03
동작 흐름
웹캠으로 찍은 실제 물체가 시뮬레이션 로봇의 손을 거쳐 수거함으로
웹캠 촬영
물체를 실시간으로 캡처
→
비전 (YOLO)
커스텀 모델로
페트·캔·일반 판별
→
좌표 변환
2차원 → 3차원
시뮬레이션 좌표 계산
→
로봇 팔 실행
시뮬레이션 상 물체를 집어서 해당 수거함에 투입
4

## Slide 5
04
구현 방법 — 데이터와 모델
데이터 수집 및 학습 방법
01 촬영
페트·캔·일반 각 100장 이상, 총 300장+
02 라벨링
Roboflow로 3명이 동시 작업
03 파인튜닝
yolov8n 기반 전이학습, Colab GPU로 학습
분류 체계
PET
파랑 수거함
CAN
초록 수거함
일반
회색 수거함
mAP50 ≥ 0.70
검증셋 기준 목표 성능 — 미달 시 데이터 추가 확보
5

## Slide 6
05
구현 방법 — 로봇과 통합
현실의 좌표를 시뮬레이션 세계로 옮기고, 로봇 제어
PyBullet 디지털 트윈
KUKA iiwa 로봇팔 + 수거함 3개를 시뮬레이션 환경에 구성
호모그래피 좌표 변환
카메라가 완벽히 수직이 아니어도 기울기를 자동 보정
제약 기반 파지
물리 마찰 대신 Constraint로 안정적으로 집고 놓기
FSM 상태 관리
접근→하강→집기→이동→놓기 단계로 실패를
명확히 추적
6

## Slide 7
06
역할 분담 & 일정
모든 구성원이 나눠서 병렬로 진행
김태익
로봇 제어
윤주연
AI 비전 · 데이터셋
진선우
디지털 트윈 통합
Day 1
촬영 · 라벨링
Day 2-3
모듈 개발
Day 4
1차 통합
Day 6
안정화
Day 8
데모 촬영
Day 9
발표
7

## Slide 8
07
기대 효과
이 프로젝트가 실제로 만들어내는 것
실환경 투입 전 검증으로 비용·리스크 절감
충돌·오동작·잘못된 좌표를 시뮬레이션에서 먼저 걸러내므로, 실물 장비 파손과 재작업 없이 제어 로직을 검증할 수 있음
적용 분야 확장 가능
인식 대상만 바꾸면 공장 부품 선별, 산업폐기물 처리, 물류 분류 등 다른 현장에 같은 구조를 그대로 적용
데이터셋과 파이프라인이 자산으로 남음
촬영 → 라벨링 → 학습 → 통합으로 이어지는 절차와 인터페이스가 그대로 남아, 이후 과제에서 재사용 가능
실물 로봇 없이도 인식 · 판단 · 제어 전 과정을 검증 — 실제 도입 단계에서 그대로 이어붙일 수 있는 구조
8

## Slide 9
감사합니다
김태익 로봇 제어 · 윤주연 AI 비전 · 진선우 디지털 트윈 통합